## Slide 1: 传输层（下）

## Slide 2: TCP概述
点对点（1发送方，1接收方）
可靠、按序的字节流
流水线机制（提高传输性能）
  采用TCP拥塞控制和流量控制机制设置窗口尺寸
发送方/接收方需要有缓存
全双工
  同一连接可传播双向数据流
面向连接
  双方在发送数据前必须先建立连接
  连接状态仅在两端维护（沿途各节点不维护状态）
  其连接包括：两端主机的缓存，连接状态变量，socket等
拥塞控制与流量控制机制

## Slide 3: TCP段结构
Notes: U：URG 紧急数据
A：ACK ACK是否有效
P：PSH 将数据推到上层
R：RST；S：SYN；F：FIN 建立、拆除连接等
sequence number：序列号：指segment中第一个字节的编号，而非segment自身编号（建立TCP时双方随机选择序列号）
acknowledgement number：即ACKs，发送该段一方希望对方发送的序列号，亦即希望自己下次接受到的序列号；亦表面该序列号前所有数据均已正确接受（作累计确认用）
receive window：接收窗口大小：我方缓存现在所能接受的字节数（有关流量控制）

## Slide 4: 序列号和ACK
HostA发送TCP段的序列号为42，期望收到序列号为79，发送数据为字符'C'
HostB回复TCP段的序列号为79，期望收到序列号为43（42+1，‘C’仅一字符），发送数据为字符'C'

## Slide 5: TCP可靠数据传输
TCP在IP层提供的不可靠服务基础上实现可靠数据传输服务
使用技术：流水线机制、累计确认、单一重传计时器
RTT与超时
  定时器超时时间的设置： TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT
  EstimatedRTT = (1- )*EstimatedRTT +*SampleRTT（指数加权移动平均）
  DevRTT = (1- )*DevRTT +*|SampleRTT-EstimatedRTT|
TCP发送方事件
  从应用层接受数据：创建Segment->序列号是Segment第一个字节的编号->开启计时器->设置超时时间
  超时：重传引起超时的Segment->重启定时器
  收到ACK：如果确认此前未确认的Segment->更新SendBase
  如果窗口中还有未被确认的分组->重新启动定时器
Notes: TCP在IP层提供的不可靠数据传输的基础上实现了可靠数据传输服务，TCP使用了流水线机制，累计确认，单一重传计时器来保证数据传输可靠并保证性能
那么如何确定超时时间呢？超时时间应与RTT有关且大于RTT，即超时时间=RTT+安全边界，而RTT是变化的，怎样确定？使用simpleRTT，即测量从段发出去收到ACK的时间（忽略重传时间），为了使RTT更加准确可以测量多个SampleRTT，求平均值，形成RTT的估计值EstimatedRTT ，即指数加权移动平均的方法
安全边界为 RTT的变化值: SampleRTT与EstimatedRTT的差值 为了更加准确，使用了与RTT相同的方法——指数加权移动平均的方法估计
TCP发送方事件如ppt所写
重传时仅仅重传引起超时的那一个segment

## Slide 6: 重传示例与快速重传机制
TCP的实现中，如果发生超时，超时时间间隔将重新设置，即将超时时间间隔加倍，导致其很大。
通过重复ACK检测分组丢失——如果sender收到对同一数据的3个ACK，则假定该数据之后的段已经丢失 。
快速重传：在定时器超时之前即进行重传
Notes: 丢失ack发生超时，重传数据段，接收方已经收到过了因此发送ack100，a收到后更新sendbase为100
等待数值短了，ack100和ack120还未接受就超时，重传两个段，之后收到ack消息，依次把sendbase更新到100和120
Ack100丢失了，ack120被接受到了，由于累计确认直接把sendbase更新到120
快速重传：快速的检测到有分组丢失

## Slide 7: TCP流量控制
保证发送方发送不会超过接受方缓存能力
接收方能缓存的数据=接收方总缓存-(已收到数据-已处理数据)
  接收方将这一大小放在头部RecWindow字段返回给发送方
  发送方保证已发送但未收到确认的数据不会超过这个大小
    特别地，若这一大小为0，直到其改变前发送方都不会再发送数据

## Slide 8: TCP连接管理
建立连接:3次握手
  客户端向服务器发送SYN
  服务器确认SYN并向客户端发送SYNACK
  客户端确认SYNACK并向服务器发送ACK
关闭连接:
  １.客户端向服务器发送FIN
  ２.服务器确认FIN并向客户端发送ACK
  ３.服务器向客户端发送FIN
  ４.客户端确认FIN并向服务器发送ACK
  ５.客户端等待30s，若没有新的FIN，断开连接，否则回到步骤４
  服务器端收到ACK，断开连接

## Slide 9
客户端连接生命周期
服务器端连接生命周期

## Slide 10: 拥塞的成因与代价（场景1）
条件：
  2 senders，2 receivers，1 router
  无丢包
  缓存无限大
结果：随着传入速率增大，时延迅速增大，并趋近于正无穷，传出速率=min(传入速率,C/2)，其中C为链路带宽
Notes: 拥塞的成因与代价，先来讲场景1。该场景的条件为：2个发送端，2个接收端，1个路由器，链路无丢包，路由器缓存无限大。
此时随着传入速率增大，时延迅速增大，并趋近于正无穷，传出速率=min(传入速率,C/2)，其中C为链路带宽

## Slide 11: 拥塞的成因与代价（场景2）
条件：
  网络拓扑图与上例一样。
  2 senders, 2 receivers, 1 router
  但sender会重传分组
  且缓存有限
情况a
  sender只有路由器有空闲缓存时才会发数据
  传出速率=传入速率，最大为R/2(R为链路带宽)
情况b
  分组丢失后会重发
  传出速率最大值小于R/2（比如R/3）
情况c
  分组丢失或者超时会重发
  传出速率小于情况b的传出速率最大值（比如R/4）
Notes: 第二种场景的网络拓扑图与上一个场景一样。但是不同的是，该场景中，发送方会在特定情况下重传分组，而且路由器的缓存有限。
情况a中sender只有路由器有空闲缓存时才会发数据，那么此时传出速率=传入速率，最大为R/2(R为链路带宽)
情况b中发送方会在分组丢失后重发，此时传出速率最大值小于R/2（比如R/3）
情况c中发送方会在分组丢失或者超时时重发，此时传出速率小于情况b的传出速率最大值（比如R/4）

## Slide 12: 拥塞的成因与代价（场景3）
条件：
  4 senders, 4 receivers, 4 routers
  存在多跳
  缓存有限
  分组超时或者丢失时会重传分组
结果
  当某个分组被drop时，任何用于该分组的“上游”传输能力全都被浪费掉
  当传入速率较小时，传出速率随传入速率增大而近似线性增大
  当传入速率过大时，传出速率会随传入速率增大而减小
  当传入速率进一步增大，传出速率会趋近于零，此时每个发送方都尽量传送数据，但是因为缓存有限，很多分组难以发送成功，这使得每条链路的传输能力降低，使得数据更难发送成功，恶性循环，从而导致网络瘫痪
Notes: 场景3与前面的不太一样。它的网络拓扑图如右上角所示。有4个发送方，4个接收方，4个路由器。每次数据传输都存在多跳，而且每个路由器的缓存有限，当分组超时或者丢失时会重传分组。
此时，当某个分组被drop时，显然任何用于该分组的“上游”传输能力全都被浪费掉。
因此，当传入速率较小时，传出速率随传入速率增大而近似线性增大
当传入速率过大时，传出速率会随传入速率增大而减小
当传入速率进一步增大，传出速率会趋近于零，此时每个发送方都尽量传送数据，但是因为缓存有限，很多分组难以发送成功，这使得每条链路的传输能力降低，使得数据更难发送成功，恶性循环，从而导致网络瘫痪

## Slide 13: 拥塞控制原理
端到端拥塞控制
  网络层不需要显式的提供支持
  端系统通过观察loss，delay等网络行为判断是否发生拥塞
  TCP采取这种方法
网络辅助的拥塞控制
  路由器向发送方显式地反馈网络拥塞信息
  简单的拥塞指示(1bit)：SNA, DECbit, (TCP/IP ECN, ATM)
  指示发送方应该采取何种速率
Notes: 接下来讲一下如何进行拥塞控制。
这里讲两种拥塞控制的方法，第一种是端到端拥塞控制。这种控制方法中，网络层不需要显式地提供支持，端系统只需要通过观察loss、delay等网络行为就可以判断是否发生拥塞。而TCP则是使用这种方法。
第二种是网络辅助的拥塞控制。在这种控制方法中，路由器会向发送方显式地反馈网络拥塞信息，而端系统就可以利用这个信息来控制发送。这种方法通常使用简单的拥塞指示。像ATM则是使用这种方法。

## Slide 14: 拥塞控制方法（以ATM ABR为例）
ABR：Available Bit Rate
  使用“弹性服务”
  如果发送方路径使用带宽较低，就使用可用带宽
  否则如果路径阻塞，那么发送速率降到最低保障速率
RM(Resource Management) cells
  RM cells由发送方发送
  在网络传输过程中，交换机会设置RM cell位（网络辅助）
    NI bit：速率不许增长
    CI bit：拥塞指示
    ER字段：速率
  当数据到达接收方，接收方会将RM cell传回发送方，从而发送方清楚了整个路径上的拥塞情况
Notes: ABR是Available Bit Rate的缩写。它遵循“弹性服务”的理念，也就是说如果发送方路径使用带宽较低，就使用可用带宽。否则如果路径阻塞，那么发送速率降到最低保障速率。
ATM中还有一个RM cells的概念。RM cells由发送方发送，在网络传输过程中，交换机会设置RM cell位（网络辅助）
其中NI位表示“速率不许增长”，CI位表示“拥塞指示”。当数据到达接收方，接收方会将RM cell传回发送方，从而发送方清楚了整个路径上的拥塞情况。
同时RM cell中还有显式的速率字段，拥塞的交换机可以将ER置为更低的值，从而发送方可以获知路径所能支持的最小速率。
同时data cell中还有EFCI位。当EFCI位设为1时，发送方会在返回的RM cell中将CI位置为1。

## Slide 15: 拥塞控制
TCP拥塞控制的基本原理
  Sender限制发送速率：（LastByteSent-LabstByteAcked<=CongWin)
  Rate = CongWin / RTT
  CongWin:动态调整以改变发送速度，反应所感知到的网络拥塞
  感知网络速率：Loss事件=timeout或3个重复ACK，发生loss事件后， 发送方降低速率
调整发送速率：
  加性增-乘性减：AIMD
  慢启动：SS
Notes: 进行拥塞控制，最基本的手段就是控制发送速率，设置一个变量congwin，即发送的最后一个byte的序列号减去确认的最后的一个byte的序列号的差小于这个变量
改变这个数值的大小可以改变速率的大小，可以动态调整发送速率，反应所感知到的网络速率
第二个问题是感知网络网络速率，所以定义了loss时间即发生了timeout或3个重复ACK，发生loss事件后，发送方降低速率
当发生之后又两种策略来调整发送速率，一个叫做 另一个叫做

## Slide 16
加性增-乘性减：
原理：逐渐增加发送速率，谨慎探测可用宽带，直到发生loss事件
方法：
加性增，即每个RTT将CongWin增大一个MSS---增塞避免
乘性减，即发生loss将CongWin减半
慢启动：SS
TCP连接建立时，CongWin=1
例如：MSS=500byte，RTT = 200msec，则初始速率=20k bps
·可用宽带可能远远高于初始速率，所以希望快速增长
原理：
·当连接开始时，指数性增长
·每个RTT将CongWin翻倍，收到每个ACK进行操作
Notes: MSS—最大段的程度

## Slide 17
Threshold变量：判定何时应该指数性增长切换为线性增长
当Loss事件发生时，Threshold被设为Loss时间前CongWin值得1/2.
Loss事件的处理：
3个重复ACKs：
  CongWin切到一半
  然后线性增长
Timeout事件：
  congwin直接设为1个MSS
  然后执行增长
  达到threshold后，再线性增长
注：3个重复ACKs表示网络还能够传输一些segments，timeout事件表明拥塞更为严重

## Slide 18: TCP性能分析
吞吐率：给定拥塞窗口大小和RTT，忽略掉Slow start
  假设发生timeout时CongWin=W，则timeout后CongWin=W/2
  平均吞吐率为：W/RTT+W/2RTT=0.75W/RTT
未来的TCP
  某个segment有1500bytes,RTT=100ms,希望支持10Gbps的吞吐率
  支持更大窗口（83333）
  需要极小的丢包率（）或设计新的TCP
    吞吐率与丢包率的关系：若CongWin从W/2到W时出现一个丢包，至此共发送分组约个，则丢包率约为
    则,吞吐率越大需要丢包率越小
公平性
  TCP对每个连接：如果K个TCP Session共享相同的瓶颈带宽R，那么每个Session的平均速率为R/K
  与UDP：UDP可以恒定速率发送，可容忍丢失，多媒体多用UDP
  并发TCP连接：由于TCP对内部每个连接公平，若某应用使用并发TCP连接，则获得提速，产生不公平