## Slide 1: BGP协议基础
是事实上使用的标准域间路由
提供了
  eBGP：从邻居AS获取子网可达性信息
  iBGP：向所有AS内部路由器传播子网可达性信息
概念
  BGP会话：两个BGP路由器交换BGP报文
    通告去往不同目的前缀的路径
    基于半永久的TCP连接（长时间不拆除）
  BGP报文：
    OPEN报文：与peer建立TCP连接，并认证发送方
    UPDATE报文：通报新路径或撤销原路径
    KEEPALIVE报文：在无UPDATE报文时，保持连接。或者用于对OPEN请求的确认
    NOTIFICATION报文：报告之前报文的差错，或者关闭连接
Notes: BGP协议较为复杂，也是事实上广泛使用的标准域间路由协议。
它提供了可用于从邻居AS获取子网可达性信息的eBGP与向所有AS内部路由器传播子网可达性信息的iBGP。
BGP协议中有两个概念，分别是BGP会话与BGP报文。BGP会话指的是两个BGP路由器交换BGP报文的过程。它可用作通告去往不同目的前缀的路径。由于该会话基于的TCP连接长时间不拆除，因此可以说它基于一个半永久的TCP连接。
而BGP报文指的是BGP会话中发送的内容。重要的有4种，分别是OPEN报文，UPDATE报文，KEEPALIVE报文与NOTIFICATION报文。
OPEN报文用于与peer建立TCP连接，并认证发送方。
UPDATE报文用于通报新路径或撤销原路径。
KEEPALIVE报文用于在无UPDATE报文时，保持连接。同时也用于对OPEN请求的确认
NOTIFICATION报文用于报告之前报文的差错，或者关闭连接

## Slide 2: BGP协议的实际应用
通告的过程
  向邻居AS通告前缀可达性->AS内部分发前缀可达性->将新的前缀可达性信息加入到转发表中
  通告中包含前缀和属性值
    AS-PATH属性：包含前缀通告所经过的AS序列
    NEXT-HOP属性：开始一个AS-PATH的路由器接口，指向下一跳AS
BGP路由选择
  路由接收/拒绝
    收到路由通告后，利用（由于技术或者政策所制定的）输入策略接收/拒绝该路由
  路由选择准则
    本地偏好值（基于策略）
    最短AS-PATH
    最近NEXT-HOP路由器
    附加准则
Notes: BGP实际应用是怎样的？
对于前缀可达性信息的通告过程，AS要向邻居AS通告前缀可达性，同时AS内部也会分发前缀可达性信息，最后路由器将新的前缀可达性信息加入到转发表中
通告中通常包含前缀和属性值，重要的有AS-PATH和NEXT-HOP两个属性值。AS-PATH包含前缀通告所经过的AS序列，而NEXT-HOP属性记录了开始对应的AS-PATH的路由器接口，指向下一跳AS。
网关路由器收到路由通告后，首先需要利用输入策略决定接收还是拒绝该路由，通常输入策略都是人工输入，由于技术或者政策所制定的。之后路由器通过本地偏好值、最短AS-PATH、最近NEXT-HOP路由器、附加准则四个准则来对路由进行选择。这里的本地偏好值指的是输入策略。

## Slide 3: BGP的例子
结构
  A,B,C是提供商网络/AS(provider network/AS)
  X,W,Y是客户网络(customer network/AS)
  W,Y是桩网络(stub network/AS): 只与一个其他AS相连
  X是双宿网络(dual-homed network/AS): 连接两个其他AS
    X不期望经过它路由B到C的流量。因此，X不会向B通告任何一条到达C的路由，反之亦然
一个路径通告的过程
  A向B通告一条路径：AW
  B向X通告路径：BAW
  B不会向C通告路径BAW
    B期望只路由去往/来自客户（图中的X）的流量
    强制C通过A向W路由流量
Notes: 接下来举一个BGP应用的例子。
如右图，图中有六个节点，ABC三个节点为提供商网络，WXY是客户网络。其中WY是桩网络，只与一个其他AS相连，X是双宿网络，连接了两个AS。值得注意的是，X不会用作B到C的路由，因此X不会通告任何一条到达C的路由，反之亦然。
这时，如果A向B通告AW路径，接下来B会向X通告BAW路径，但B不会向C通告路径BAW，因为这样不会为自己增加“收益”，毕竟B期望只路由去往/来自客户（图中的X）的流量，B期望强制C通过A向W路由流量。