## Slide 1: 网络层（下）

## Slide 2: 网络地址转换--NAT
本地网络与外界Internet通信时，不直接使用内部网络设备IP，而替换为NAT IP地址（使用不同端口号以区别）
  优点：只需从ISP申请一个IP作为NAT IP（IPv4地址耗尽）
  本地设备IP地址变更不需向外通告
  变更ISP时，亦不需修改内部设备IP
  内部设备对于外部网络不可见，不能直接寻址（安全）
  方法：
    替换：数据报将发出，以（NAT IP，新端口号）替换（源IP，源端口号）
    记录：在NAT转换表记录该转换信息
    替换：相应数据报发入时，利用NAT转换表，替换回源地址
  16bit端口号可支持60000多个并行连接
  争议：
    路由器应该只处理网络层功能
    违背端到端通信原则
    地址短缺问题应该由IPv6解决

## Slide 3: NAT穿透问题
问题：内部地址不可见，如何主动连接到内网的某一设备？
解决方案一：静态配置NAT
  将特定端口的连接请求，转发给特定服务器
  如：(138.76.29.7, 2500) 总是转发给(10.0.0.1, 25000)
解决方案二：利用UPnP自动配置
  学习到NAT公共IP地址
  在NAT转换表中，增删端口映射
解决方案三：中继
  NAT内部的客户与中继服务器建立连接
  外部客户也与中继服务器建立连接
  中继服务器桥接两个连接的分组

## Slide 4: 互联网控制报文协议--ICMP
支持主机或路由器的差错/异常报告，网络探询
报文分类：
  差错报告报文：
    目的不可达
    源抑制
    超时
    参数问题
    重定向
  网络探询报文：
    回声请求与应答报文
    时间戳请求与应答报文
不发送ICMP差错报告报文的特殊情况
  对于ICMP差错报告报文的差错
  除第一个IP分片外的后续分片
  多播IP数据报
  具有特殊地址的IP数据报
Notes: 几种不再使用的ICMP报文：
信息请求与应答报文 ； 子网掩码请求和应答报文 ； 路由器询问和通告报文

## Slide 5: ICMP类型与编码
额

## Slide 6: ICMP报文格式与差错报告数据封装
Notes: ICMP报文中类型、代码即前表中，其数据部分来自差错IP数据报，结合完成后，整体作为一个IP数据报中的数据部分，即将ICMP报文封装到IP数据报中