## Slide 1: 数据链路层

## Slide 2: 数据链路层的术语及实现
术语
  结点：主机和路由器
  链路：连接相邻结点的通信信道
    有线链路
    无线链路
    局域网
  帧：链路层数据分组，用于封装网络层数据包
实现位置
  “适配器”，即网络接口卡（NIC），例如以太网网卡，802.11网卡
  芯片上，例如以太网芯片组
组成：硬件、软件与固件
Notes: 数据链路层中使用到的术语有以下几个。
结点指的是主机和路由器。链路指的是连接相邻结点的通信信道，可分为有线链路，无线链路，局域网。帧指的是链路层数据分组，用于封装网络层数据包。
数据链路层在适配器或者芯片上实现。适配器即网络接口卡（NIC），例如以太网网卡，802.11网卡。由硬件、软件与固件组成。

## Slide 3: 数据链路层提供的服务
组帧
  封装数据包构成数据帧，加首部和尾部
  帧同步：协助物理层划分不同帧
链路接入
  动机：对于共享介质（同一链路多结点使用），解决信道接入问题
  使用MAC地址标识帧的源和目的
实现相邻节点间可靠交付
  在低误码率的有线链路上很少采用
  无线链路较多采用
流量控制
差错检测
  差错发现之后：重传或者丢弃
差错纠正
全双工和半双工通信控制
  全双工：链路两端节点同时双向传输
  半双工：交替双向传输
Notes: 数据链路层提供了多种服务。
首先是组帧。组帧的一个作用是封装数据包构成数据帧，通过加首部和尾部来实现，另一个作用是帧同步，用于协助物理层划分不同帧。
另外一种服务是链路接入服务。如果同一链路多节点使用，则需要解决信道接入问题，避免不同信道信息的混淆。另外链路接入服务还可以通过MAC地址用于识别帧的源和目的。
数据链路层还需要实现相邻节点间可靠交付，不过在低误码率的有线链路上很少采用，而无线链路较多采用。
数据链路层还可以进行流量控制、差错检测和差错纠正功能。
最后数据链路层还可以提供全双工和半双工通信控制服务。这里全双工指的是链路两端节点同时双向传输，半双工指的是交替双向传输。

## Slide 4: 差错编码
基本原理：D->DR，R为差错检测与纠正比特，R=f（D）
方法：接收方依据收到信息D’生成R’，比较R与R’
检错码：仅可判断是否出错，不能纠错
  如果编码集的汉明距离d=r+1，则可检测r位差错
纠错码：可检错并纠错
  如果编码集的汉明距离d=2r+1，则可纠正r位差错
奇偶校验码
  1比特校验位：仅可检验奇数位差错
  二维奇偶校验：
    可检测奇数位差错与部分偶数位差错
    可纠正差错仅出现在同一行/列的奇数位差错
Internet校验和（checksum）
  发送端：将数据划分为16位二进制整数序列（checksum处先置为全0）；补码求和，最高位进位加到最低位；其和取反码放入checksum中
  接收端：相同算法计算，仅若为全0，才正确
Notes: 汉明距离：任意两个编码间对应位的值不相同的数目的最小值
对于任意检错码，若错任意r位均可以检测出，表示对应错误编码均不属于此编码集，亦即该编码集汉明距离必大于r
对于任意纠错码，若错任意r位均可纠错，表示对此对应错误编码，修改r位后，不可能产生两个不同的正确的编码，亦即该编码集汉明距离必大于2r
（以上均可反证得）
二维奇偶校验：比如出错比特在矩阵中形成一矩形四角，即不可检测出
Internet校验和：接收端计算：可看作先不加checksum，则所得补码和即发送端所算补码和，checksum为该补码和的反码，故最终相加为0

## Slide 5: 循环冗余校验码CRC
检错能力更强大的差错编码
将数据比特D，视为一个二进制数
选择一个r+1位的比特模式 (生成比特模式)，G
目标：选择r位的CRC比特，R，满足：
  <D,R>刚好可以被G整除(模2)
接收端检错：
  利用G除<D,R>，余式全0，无错；否则，有错！
  可以检测所有突发长度小于r+1位差错。
广泛应用于实际网络 (以太网，802.11 WiFi，ATM)
实际取值方法： 通过D，G计算R值
  D·2^r XOR R = nG
  则：D·2^r = nG XOR R
  利用D·2^r除以G，得R
Notes: 在于二进制除法与异或的关系

## Slide 6: 多路访问控制
两类链路
  点对点链路
    拨号接入的PPP
    以太网交换机与主机间的点对点链路
  广播链路 (共享介质)
    早期的总线以太网
    HFC的上行链路
    802.11无线局域网
单一共享广播信道
  冲突(collision)：
  结点同时接收到两个或者多个信号→接收失败！
多路访问控制协议
  采用分布式算法决定结点如何共享信道，即决策结点何时 可以传输数据
  必须基于信道本身，通信信道共享协调信息！
Notes: 多路访问控制是数据链路所提供的另外一项服务
主要用于解决一类链路的使用问题
    链路主要包括两种链路，一种是点对点链路，如拨号接入的PPP或者是以太网交换机与主机间的点对点链路
  另外一种广播链路 (特点是共享介质)，是非常常见的一种链路，如 1 2 3
  多路访问控制解决的是单一共享广播信道问题，即两个或者两个以上结点同时传输会相互干扰
  我们把其叫做冲突，结点同时接收到两个或者多个信号→接收失败
  因此，我们需要用多路访问控制协议来协调使用
  特点是采用分布式算法决定结点如何共享信道，即决策结点何时 可以传输数据
  以及必须基于信道本身，通信信道共享协调信息！

## Slide 7: 多路访问控制协议
理想：速率为R bps的广播信道
期望：
    1.一个结点时可以以速 率 R发送
    2.当有M个结点期望发送数据时，每个节点平均 发送数据的平均速率是R/M
    3.完全分散控制
    4.简单
1.信道划分(channel partitioning)MAC协议
2.随机访问(random access)MAC协议
3.轮转(“taking turns”)MAC协议
Notes: 我们希望设计出一种理想的速率为R bps的广播信道
，对其的期望是1 2 3 4
在此之上，我们设计了3大类协议
特点是多路复用技术
。。。。。。特点是信道不划分，允许冲突，采用冲突“恢复”机制
。。。。。。特点是结点轮流使用信道

## Slide 8: 信道划分协议
TDMA: time division multiple access
  “周期性”接入信道
  每个站点在每个周期，占用固定长度的时隙(e.g.长度= 分组传输时间)
  未用时隙空闲(idle)
FDMA: frequency division multiple access
  信道频谱划分为若干频带
  每个站点分配一个固定的频带
  无传输频带空闲
Notes: 先看信道划分协议
以TDMA和FDMA为例子
Tdma把时间划分成一个一个时期按顺序分配给不同的节点
  每个节点“周期性”接入信道
，并且每个站点在每个周期，占用固定长度的时隙，还存在着未用时隙空闲现象
  而对于FDMA，则将信道频谱划分为若干频带
  为每个站点分配一个固定的频带，并且不存在无传输频带空闲现象

## Slide 9: 随机访问MAC协议
当节点要发送分组时：
  利用信道的全部数据速率发送分组
  没有事先的节点间协调
超过一个节点同时传输会产生冲突，
随机访问MAC协议需要定义：
  如何检测冲突
  如何从冲突中恢复
典型的随机访问MAC协议：
  时隙(sloted)ALOHA
  (无时隙/纯)ALOHA
  CSMA,CSMA/CD,CSMA/CA

## Slide 10: ALOHA协议
时隙ALOHA协议
  假定：
    所有帧大小相同
    时间被划分为等长的时隙(slot)，每个时隙可以传输一个帧
    节点只能在时隙开始时刻发送帧
    节点间时钟同步
    超过一个节点同时传输即冲突
  策略：
    在有新的帧的下一个时隙开始时发送
    如果无冲突，在下一个时隙可以发送新的帧
    如果有冲突，该节点在下一个时隙开始时以p的概率重传该帧直至成功
  优点：
    只有一个结点发送时可以满速
    高度分散化：只需同步时隙
    策略简单
  缺点：
    效率低(约37%)
    会有空闲时隙(约37%)
    结点也许能以远小于分组传输时间检测到冲突
    需要同步时钟

## Slide 11: ALOHA协议
时隙ALOHA协议
  效率：
    若共N个结点等待传输，某一时隙成功发送的概率为Np(1-p)^(N-1)
    p=1/N时最优，N->+inf时效率->1/e≈37%
非时隙(纯)ALOHA协议
  当有新的帧生成时立即发送
  在t0时刻发送的帧会和(t0-1,t0+1)时刻发送的帧冲突
  效率=Np(1-p)^(2(N-1))
  p=1/(2n-1)时最优，N->+inf时效率->1/2e≈18%

## Slide 12: 轮转访问MAC协议
前面两种MAC协议的优势和劣势
  信道划分MAC协议
    网络负载重时，共享信道效率低，公平
    网络负载轻，共享信道效率低
  随机访问MAC协议
    网络负载轻时，共享信道效率高
    网络负载重时，产生冲突开销
轮询（一种轮转访问MAC协议）
  实现方式：主结点轮流“邀请”，从属结点发送数据
  应用场景：“哑”从属设备（非智能设备，如传感器）网络
  问题
    轮询开销
    等待延迟
令牌传递（另一种轮转访问MAC协议）
  令牌：网络中有且只有一个令牌，只有获得令牌才可以发送数据
  实现方式：令牌依次从一个节点传递到下一个节点
  问题：令牌开销，等待延迟，单点故障
Notes: 从前面两种MAC协议来看，他们各有优势和劣势。
如信道划分MAC协议，当网络负载重时，共享信道效率低，公平，然而如果网络负载轻，共享信道效率低，
对于随机访问MAC协议，当网络负载轻时，共享信道效率高，然而如果网络负载重时，则会产生冲突开销
轮转访问协议结合了前面两种信道划分协议的特点
一种典型的实现是“轮询”，它的工作方式是：主结点轮流“邀请”从属结点发送数据，然后从属结点收到邀请发送或者不发送数据。在“哑”从属设备也就是非智能设备组成的网络中应用广泛。但问题是轮询会造成一定开销，还会产生等待延迟。
令牌传递是另一种轮转访问MAC协议的实现方式。他的实现原理是：网络中有且只有一个令牌，而令牌则是一种特殊帧，只有获得令牌才可以发送数据。令牌依次从一个节点传递到下一个节点。令牌传递方式的潜在问题有：令牌传递带来开销，等待令牌引发的等待延迟，单点故障导致的令牌丢失。