## Slide 1: 数据链路层

## Slide 2: 数据链路层的术语及实现
术语
  结点：主机和路由器
  链路：连接相邻结点的通信信道
    有线链路
    无线链路
    局域网
  帧：链路层数据分组，用于封装网络层数据包
实现位置
  “适配器”，即网络接口卡（NIC），例如以太网网卡，802.11网卡
  芯片上，例如以太网芯片组
组成：硬件、软件与固件
Notes: 数据链路层中使用到的术语有以下几个。
结点指的是主机和路由器。链路指的是连接相邻结点的通信信道，可分为有线链路，无线链路，局域网。帧指的是链路层数据分组，用于封装网络层数据包。
数据链路层在适配器或者芯片上实现。适配器即网络接口卡（NIC），例如以太网网卡，802.11网卡。由硬件、软件与固件组成。

## Slide 3: 数据链路层提供的服务
组帧
  封装数据包构成数据帧，加首部和尾部
  帧同步：协助物理层划分不同帧
链路接入
  动机：对于共享介质（同一链路多结点使用），解决信道接入问题
  使用MAC地址标识帧的源和目的
实现相邻节点间可靠交付
  在低误码率的有线链路上很少采用
  无线链路较多采用
流量控制
差错检测
  差错发现之后：重传或者丢弃
差错纠正
全双工和半双工通信控制
  全双工：链路两端节点同时双向传输
  半双工：交替双向传输
Notes: 数据链路层提供了多种服务。
首先是组帧。组帧的一个作用是封装数据包构成数据帧，通过加首部和尾部来实现，另一个作用是帧同步，用于协助物理层划分不同帧。
另外一种服务是链路接入服务。如果同一链路多节点使用，则需要解决信道接入问题，避免不同信道信息的混淆。另外链路接入服务还可以通过MAC地址用于识别帧的源和目的。
数据链路层还需要实现相邻节点间可靠交付，不过在低误码率的有线链路上很少采用，而无线链路较多采用。
数据链路层还可以进行流量控制、差错检测和差错纠正功能。
最后数据链路层还可以提供全双工和半双工通信控制服务。这里全双工指的是链路两端节点同时双向传输，半双工指的是交替双向传输。

## Slide 4: 轮转访问MAC协议
前面两种MAC协议的优势和劣势
  信道划分MAC协议
    网络负载重时，共享信道效率低，公平
    网络负载轻，共享信道效率低
  随机访问MAC协议
    网络负载轻时，共享信道效率高
    网络负载重时，产生冲突开销
轮询（一种轮转访问MAC协议）
  实现方式：主结点轮流“邀请”，从属结点发送数据
  应用场景：“哑”从属设备（非智能设备，如传感器）网络
  问题
    轮询开销
    等待延迟
令牌传递（另一种轮转访问MAC协议）
  令牌：网络中有且只有一个令牌，只有获得令牌才可以发送数据
  实现方式：令牌依次从一个节点传递到下一个节点
  问题：令牌开销，等待延迟，单点故障
Notes: 从前面两种MAC协议来看，他们各有优势和劣势。
如信道划分MAC协议，当网络负载重时，共享信道效率低，公平，然而如果网络负载轻，共享信道效率低，
对于随机访问MAC协议，当网络负载轻时，共享信道效率高，然而如果网络负载重时，则会产生冲突开销
轮转访问协议结合了前面两种信道划分协议的特点
一种典型的实现是“轮询”，它的工作方式是：主结点轮流“邀请”从属结点发送数据，然后从属结点收到邀请发送或者不发送数据。在“哑”从属设备也就是非智能设备组成的网络中应用广泛。但问题是轮询会造成一定开销，还会产生等待延迟。
令牌传递是另一种轮转访问MAC协议的实现方式。他的实现原理是：网络中有且只有一个令牌，而令牌则是一种特殊帧，只有获得令牌才可以发送数据。令牌依次从一个节点传递到下一个节点。令牌传递方式的潜在问题有：令牌传递带来开销，等待令牌引发的等待延迟，单点故障导致的令牌丢失。