## Slide 1: 差错编码
基本原理：D->DR，R为差错检测与纠正比特，R=f（D）
方法：接收方依据收到信息D’生成R’，比较R与R’
检错码：仅可判断是否出错，不能纠错
  如果编码集的汉明距离d=r+1，则可检测r位差错
纠错码：可检错并纠错
  如果编码集的汉明距离d=2r+1，则可纠正r位差错
奇偶校验码
  1比特校验位：仅可检验奇数位差错
  二维奇偶校验：
    可检测奇数位差错与部分偶数位差错
    可纠正差错仅出现在同一行/列的奇数位差错
Internet校验和（checksum）
  发送端：将数据划分为16位二进制整数序列（checksum处先置为全0）；补码求和，最高位进位加到最低位；其和取反码放入checksum中
  接收端：相同算法计算，仅若为全0，才正确
Notes: 汉明距离：任意两个编码间对应位的值不相同的数目的最小值
对于任意检错码，若错任意r位均可以检测出，表示对应错误编码均不属于此编码集，亦即该编码集汉明距离必大于r
对于任意纠错码，若错任意r位均可纠错，表示对此对应错误编码，修改r位后，不可能产生两个不同的正确的编码，亦即该编码集汉明距离必大于2r
（以上均可反证得）
二维奇偶校验：比如出错比特在矩阵中形成一矩形四角，即不可检测出
Internet校验和：接收端计算：可看作先不加checksum，则所得补码和即发送端所算补码和，checksum为该补码和的反码，故最终相加为0

## Slide 2: 循环冗余校验码CRC
检错能力更强大的差错编码
将数据比特D，视为一个二进制数
选择一个r+1位的比特模式 (生成比特模式)，G
目标：选择r位的CRC比特，R，满足：
  <D,R>刚好可以被G整除(模2)
接收端检错：
  利用G除<D,R>，余式全0，无错；否则，有错！
  可以检测所有突发长度小于r+1位差错。
广泛应用于实际网络 (以太网，802.11 WiFi，ATM)
实际取值方法： 通过D，G计算R值
  D·2^r XOR R = nG
  则：D·2^r = nG XOR R
  利用D·2^r除以G，得R
Notes: 在于二进制除法与异或的关系