## Slide 1: 多路访问控制
两类链路
  点对点链路
    拨号接入的PPP
    以太网交换机与主机间的点对点链路
  广播链路 (共享介质)
    早期的总线以太网
    HFC的上行链路
    802.11无线局域网
单一共享广播信道
  冲突(collision)：
  结点同时接收到两个或者多个信号→接收失败！
多路访问控制协议
  采用分布式算法决定结点如何共享信道，即决策结点何时 可以传输数据
  必须基于信道本身，通信信道共享协调信息！
Notes: 多路访问控制是数据链路所提供的另外一项服务
主要用于解决一类链路的使用问题
    链路主要包括两种链路，一种是点对点链路，如拨号接入的PPP或者是以太网交换机与主机间的点对点链路
  另外一种广播链路 (特点是共享介质)，是非常常见的一种链路，如 1 2 3
  多路访问控制解决的是单一共享广播信道问题，即两个或者两个以上结点同时传输会相互干扰
  我们把其叫做冲突，结点同时接收到两个或者多个信号→接收失败
  因此，我们需要用多路访问控制协议来协调使用
  特点是采用分布式算法决定结点如何共享信道，即决策结点何时 可以传输数据
  以及必须基于信道本身，通信信道共享协调信息！

## Slide 2: 多路访问控制协议
理想：速率为R bps的广播信道
期望：
    1.一个结点时可以以速 率 R发送
    2.当有M个结点期望发送数据时，每个节点平均 发送数据的平均速率是R/M
    3.完全分散控制
    4.简单
1.信道划分(channel partitioning)MAC协议
2.随机访问(random access)MAC协议
3.轮转(“taking turns”)MAC协议
Notes: 我们希望设计出一种理想的速率为R bps的广播信道
，对其的期望是1 2 3 4
在此之上，我们设计了3大类协议
特点是多路复用技术
。。。。。。特点是信道不划分，允许冲突，采用冲突“恢复”机制
。。。。。。特点是结点轮流使用信道

## Slide 3: 信道划分协议
TDMA: time division multiple access
  “周期性”接入信道
  每个站点在每个周期，占用固定长度的时隙(e.g.长度= 分组传输时间)
  未用时隙空闲(idle)
FDMA: frequency division multiple access
  信道频谱划分为若干频带
  每个站点分配一个固定的频带
  无传输频带空闲
Notes: 先看信道划分协议
以TDMA和FDMA为例子
Tdma把时间划分成一个一个时期按顺序分配给不同的节点
  每个节点“周期性”接入信道
，并且每个站点在每个周期，占用固定长度的时隙，还存在着未用时隙空闲现象
  而对于FDMA，则将信道频谱划分为若干频带
  为每个站点分配一个固定的频带，并且不存在无传输频带空闲现象