## Slide 2: 随机访问MAC协议
当节点要发送分组时：
  利用信道的全部数据速率发送分组
  没有事先的节点间协调
超过一个节点同时传输会产生冲突，
随机访问MAC协议需要定义：
  如何检测冲突
  如何从冲突中恢复
典型的随机访问MAC协议：
  时隙(sloted)ALOHA
  (无时隙/纯)ALOHA
  CSMA,CSMA/CD,CSMA/CA

## Slide 3: ALOHA协议
时隙ALOHA协议
  假定：
    所有帧大小相同
    时间被划分为等长的时隙(slot)，每个时隙可以传输一个帧
    节点只能在时隙开始时刻发送帧
    节点间时钟同步
    超过一个节点同时传输即冲突
  策略：
    在有新的帧的下一个时隙开始时发送
    如果无冲突，在下一个时隙可以发送新的帧
    如果有冲突，该节点在下一个时隙开始时以p的概率重传该帧直至成功
  优点：
    只有一个结点发送时可以满速
    高度分散化：只需同步时隙
    策略简单
  缺点：
    效率低(约37%)
    会有空闲时隙(约37%)
    结点也许能以远小于分组传输时间检测到冲突
    需要同步时钟

## Slide 4: ALOHA协议
时隙ALOHA协议
  效率：
    若共N个结点等待传输，某一时隙成功发送的概率为Np(1-p)^(N-1)
    p=1/N时最优，N->+inf时效率->1/e≈37%
非时隙(纯)ALOHA协议
  当有新的帧生成时立即发送
  在t0时刻发送的帧会和(t0-1,t0+1)时刻发送的帧冲突
  效率=Np(1-p)^(2(N-1))
  p=1/(2n-1)时最优，N->+inf时效率->1/2e≈18%