## Slide 1: PPP协议
点对点链路特点：一个发送端，一个接收端，一条链路：比广播链路容易
  无需介质访问控制
  无需明确的MAC寻址
常见的点对点链路：拨号链路, ISDN链路
常见的点对点链路控制协议
  HDLC（High Level Data Link Control）
  PPP (Point-to-Point Protocol)
PPP设计需求
  组帧：将网络层数据报封装到数据链路层帧中
    可以同时承载任何网络层协议分组(不仅IP数据报)
    可以向上层实现分用（多路分解）
  比特透明传输：数据域必须支持承载任何比特模式
  差错检测（无纠正）
  连接活性(connection liveness)检测：检测、并向网络层通知链路失效
  网络层地址协商：端结点可以学习/配置彼此网络地址
Notes: 点对点链路特点是一个发送端，一个接收端，一条链路，因此比广播链路容易，它无需介质访问控制，无需明确的MAC寻址。常见的点对点链路有拨号链路, ISDN链路。
常见的点对点链路控制协议有HDLC（High Level Data Link Control）PPP (Point-to-Point Protocol)
PPP设计时需要考虑以下需求
组帧：将网络层数据报封装到数据链路层帧中
  可以同时承载任何网络层协议分组(不仅IP数据报)
  可以向上层实现分用（多路分解）
比特透明传输：数据域必须支持承载任何比特模式
无纠正的差错检测
连接活性(connection liveness)检测：检测、并向网络层通知链路失效
网络层地址协商：端结点可以学习/配置彼此网络地址

## Slide 2: PPP协议(Cont’d)
PPP无需支持的功能
  差错纠正/恢复
  流量控制
  乱序交付
  多点链路
PPP数据帧
  标志(Flag): 定界符(delimiter)
  地址(Address): 无效(仅仅是一个选项)
  控制(Control): 无效；未来可能的多种控制域
  协议(Protocol): 上层协议 (eg, PPP-LCP, IP, IPCP, etc)
  信息(info): 上层协议分组数据
  校验(check): CRC校验，用于差错检测
问题：如何判断<01111110>是数据还是标志？
  发送端：在数据中的和字节前添加额外的字节 (“填充(stuffs)”)
  接收端
    单个字节表示一个填充字节
    连续两个字节：丢弃第1个，第2个作 为数据接收
    单个字节: 标志字节
Notes: 对于PPP协议而言，他无需支持差错纠正/恢复，流量控制，乱序交付，多点链路
在一个PPP数据帧里有：
  标志(Flag): 定界符(delimiter)
  地址(Address): 无效(仅仅是一个选项)
  控制(Control): 无效；未来可能的多种控制域
  协议(Protocol): 上层协议 (eg, PPP-LCP, IP, IPCP, etc)
  信息(info): 上层协议分组数据
  校验(check): CRC校验，用于差错检测
这引来一个问题：如何判断<01111110>是数据还是标志？
在发送端需要在数据中的和字节前添加额外的字节 (“填充(stuffs)”)
对接收端而言：单个字节表示一个填充字节；连续两个字节：丢弃第1个，第2个作 为数据接收 ；单个字节: 标志字节